# 10 - Principy VHDL
## Úvod
Myšlenka
Jazyk pro popis hardwaru (Hardware Description Language) / Algoritmus Algoritmus je konečná uspořádaná množina úplně definovaných kroků pro vyřešení nějakého problému. Intuitivně algoritmem rozumíme postup, který nás dovede k řešení úlohy. Formálněji vyjádřeno se jedná o přesně definovanou konečnou posloupnost příkazů (kroků), jejichž prováděním pro každé přípustné vstupní hodnoty získáme po konečném počtu kroků odpovídající hodnoty výstupní. / algoritmus lze naimplementovat softwarově, hardwarově, jejich kombinace / Jsme-li schopni naimplementovat sekvenci, selekci, iteraci, je možné řešit každý algoritmicky řešitelný problém. / sekvence / selekce / iterace / výhody obvodové implementace / výrazně rychlejší, vyšší stupeň paralelismu, specifické komponenty (Fourierova transformace) / obvykle menší plocha čipu (pouze nezbytné součásti) a spotřeba energie / nevýhody obvodové implementace / vyšší výrobní náklady než u obecného procesoru / obtížnějsí návrh než software / často jednoúčelové / Způsoby popisu / strukturálně - popis pomocí komponent a zapojení (vodičů), bližší konečnému návrhu / behaviorální - popis konstrukcemi běžnými v prog. jazycích (cykly, procedury, funkce), vhodné pro simulaci / elementární komponenty jsou popsány behaviorálně (např. AND ⇒ nemá smysl popisovat jeho strukturu) / Proces syntézy / behaviorální syntéza - popis na nejvyšší úrovni (viz. behaviorální popis), výstupem popis na úrovni meziregistrových přenosů, nevýhodou je nemožnost ovlivnit výsledný popis (závislí na vývojových nástrojích) / RTL (Register Transfer Language) syntéza - popis pomocí registrů, čítačů, automatů, atd., oddělena datová (registry, sčítačky, …) a řídící část (FSM), výstupem popis pomocí hradel / logická syntéza - popis na úrovní hradel, sestaven z komponent cílové architektury propojených vodiči

## Základní kontrukce jazyka
-- knihovny
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- popis rozhraní
entity FA is
  port (
    A, B, CI : in std_logic;
    S, COUT : out std_logic);
end FA;

-- realizace rozhraní
architecture RTL of FA is
begin
  S <= A xor B xor CI;
  COUT <= (A and B) or (A and CI) or (B and CI);
end RTL;
Popis kódu
uvedení knihoven, které se budou používat (na začátku kódu) / library - použivá knihovna / use - výběr dané komponenty z knihovny / popis rozhraní obvodu / entity jmeno is / port - deklarace signálů (in, out, inout; std_logic, std_logic_vector, …) / implementace rozhraní / architecture typ_popisu of jmeno is / uvnitř je popis, který probíhá paralélně (nezávisí na pořadí příkazů) / před begin deklarace signálů, komponent, atd. použitých v implementaci / ⇐ přiřazení logické hodnoty signálu

### Strukturální popis sčítačky
definice komponent
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity OR3 is
  port (
  A, B, C : in std_logic;
  Z : out std_logic);
end OR3;

architecture DF of OR3 is
begin
  Z <= A or B or C;
end DF;
+ další komponenty
popis obvodu z komponent
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity FA is
  port(
    A, B, CI : in std_logic;
    S, COUT : out std_logic);
end FA;

architecture LIB of FA is
  component EO
    port( A, B : in std_logic; Z : out std_logic);
  end component;

  component AN2
    port( A, B : in std_logic; Z : out std_logic);
  end component;

  component OR3
    port( A, B, C : in std_logic; Z : out std_logic);
  end component;

  signal S1, A1, A3, A2 : std_logic;
begin
  u0 : EO port map( A => A, B => B, Z => S1);
  u1 : EO port map( A => CI, B => S1, Z => S);
  u2 : AN2 port map( A => A, B => B, Z => A1);
  u3 : AN2 port map( A => A, B => CI, Z => A2);
  u4 : AN2 port map( A => B, B => CI, Z => A3);
  u5 : OR3 port map( A => A1, B => A2, C => A3, Z => COUT);
end LIB;
Popis kódu
component - include komponenty vytvořené v jiném souboru / port map - propojení portů jednotlivých komponent (mapování portů) / port_komponenty ⇒ signal definovaný pro architecture / u0 : E0 - pojmenovani_instance : komponenta

### Behaviorální popis sčítačky
architecture BEH of FA is
begin
  p1 : PROCESS(A, B, CIN)
  BEGIN
    IF (A='1' AND B='1') OR (A='1' AND CIN='1') OR
    (B ='1' AND CIN='1') THEN
      COUT <= '1';
    ELSE
      COUT <= '0';
    END IF;
    S <= A XOR B XOR CIN;
  END PROCESS;
end BEH;
Popis kódu
PROCESS - pro popis chování obvodu a jeho části, příkazy se v něm vykonávají sekvenčně / může obsahovat proměnné, řídící struktury, přiřazení signálů / návěstí p1 je nepovinné, v závorkách seznam citlivých signálů - proces se provede, je-li aktivní jeden ze signálů

### Test Bench
sada testů pro danou komponentu
-- testbench pro FA
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_fa is
end tb_fa;

architecture arch_tb_fa of tb_fa is
  -- pomoci techto signalu se pripojime k testovane jednotce
  signal A, B, CI: std_logic;
  signal S, COUT : std_logic;

  -- tuto jednotku budeme testovat ("deklarace")
  component FA port (
    A, B, CI : in std_logic;
    S, COUT : out std_logic);
  end component;
begin
  -- "instance" testovane jednotky je pripojena pomoci zavedenych signalu
  UUT : FA
  port map (
    S => S, COUT => COUT);

  -- vlastni testovani zkousi vsechny kombinace na vstupech
  process
  begin
    A <= '0'; B <= '0'; CI <= '0';
    wait for 10 ns;
    A <= '0'; B <= '0'; CI <= '1';
    wait for 10 ns;
    A <= '0'; B <= '1'; CI <= '0';
    wait for 10 ns;
    A <= '0'; B <= '1'; CI <= '1';
    wait for 10 ns;
    A <= '1'; B <= '0'; CI <= '0';
    wait for 10 ns;
    A <= '1'; B <= '0'; CI <= '1';
    wait for 10 ns;
    A <= '1'; B <= '1'; CI <= '0';
    wait for 10 ns;
    A <= '1'; B <= '1'; CI <= '1';
    wait for 10 ns;
  end process;
end arch_tb_fa;
Průběh testů

## Vybrané konstrukce
### Knihovny
#### ieee.std_logic_1164.all
umožňuje vícehodnotové stavy

std_logic - jeden vodič
std_logic_vector - skupina vodičů (např. sběrnice)
#### ieee.std_logic_unsigned.all
definuje aritmetické operátory nad binárními vektory pro operace sčítání (+), odčítání (-) a násobení (*).
#### ieee.std_logic_arith.all
umožňuje pracovat s čísly se znaménkem i bez znaménka tak, že zavádí dva nové typy signed a unsigned. Binární hodnotu h datového typu std_logic_vector můžeme zkonvertovat na typ unsigned zápisem unsigned (h) a na typ signed zápisem signed(h).
Pomocí funkce conv_integer je možné provádět konverze mezi hodnotami typu integer a std_logic_vector, např.
signal c : std_logic_vector (3 downto 0);
signal ci : integer;
c <= “1000”;
ci <= conv_integer(signed(c)); -- v ci bude -8
### Konstanty
CONSTANT constant_name : type_name [:= value];
CONSTANT PI : REAL := 3.14;
CONSTANT SPEED : INTEGER;
### Proměnné
Určeny pro lokální uložení dat. Hodnota se mění ihned po přiřazení ( := )
VARIABLE variable_name : type_name [:= value];
VARIABLE opcode : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0000";
VARIABLE freq : INTEGER;
### Signály
Slouží pro komunikaci mezi VHDL moduly
přiřazena se zpožděním, po skončení všech částí procesů
SIGNAL signal_name : type_name [:= value];
signal din: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- 7 MSB, 0 LSB, pristup k jednotlivým bitům: din(4), ...
signal a: STD_LOGIC_VECTOR (0 to 2); -- 0 MSB, 2 LSB
signal y: STD_LOGIC;
### Porty entity
- in - výstupní port
- out - vstupní port
- inout - obousměrný port
- buffer - výstupní port, obsah lze ale číst
- linkage - směr toku dat nezadaný
### Datové typy
real, integer
constant pi: real := 3.14;
constant cislo: integer := 5;
-- soustavy: 123 (10), 8#730# (8), 16#FFFF# (16), 2#1001# (2)
-- pro std_logic_vector - "0111101" (2), X"76" (16), O"77" (8)
výčtový typ
-- Vytvoření nového výčtového typu muj_stav
TYPE muj_stav IS (reset, idle, rw, io);
-- Vytvoření proměnné typu muj_stav
signal stav: muj_stav;
-- Do proměnné lze přiřadit pouze hodnotu daného typu
stav <= reset; -- nelze psát, např. stav <= "00"
atributy
pro skalární typy, pomocí apostrofu
VARIABLE pom: integer;

pom`pred -- předchůdce
pom`succ -- následník
pom`high -- maximální hodnota v rozsahu
pom`low -- minimální hodnota v rozsahu
signály obsahují specifické atributy, např. active, last_active, last_event, last_value atd.
pro clk: clk'event (změna hodnoty)
pole
type ram_typ is array(0 to 63) of STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);

signal ram: ram_typ;

ram(0) <= x"1a0f";
### Operátory
logické
and, or, nand, nor, xor, nxor, not
relační
=, /=, >, <, <=, >=
aritmetické
Binární: +, -, *, /, rem, mod, * * (mocnina)
Operátory rem i mod produkují zbytek po celočíselném dělení (výsledek a mod b má znaménko shodné s b, a rem b má znaménko shodné s a)
Unární: +, -, abs
Posuvy a rotace
Posuvy: SLL, SRL (logický), SLA, SRA (aritmetický – zachovává nejnižší bit)
Rotace: ROL (vlevo), ROR (vpravo)
Konkatenace
signal a, b: std_logic_vector (3 downto 0) := "0011";
signal c: std_logic_vector (7 downto 0) := "1111";

c <= a & b; -- konkatenace, v c bude „00111111“

a <= a(2 downto 0) & a(3); -- „0011“ -> “0110”, rotace

b(3 downto 2) <= “01”; -- práce s horními dvěma bity b

c <= (‘0’, ‘1’, others=>’0’); -- agregace, a <= 01000000
Priorita operátorů
- 1. * *, ABS, NOT
- 2. *, /, MOD, REM
- 3. Unární +, -
- 4. +, -, &
- 5. SLL, SRL, SLA, SRA, ROL, ROR
- 6. =, /=, <, ⇐, >, >=
- 7. AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR
### Proces
process [(sensitivity_list)]
  [subprogram_decl|subprogram_body]
  [type_decl]
  [subtype_decl]
  [constant_decl]
  [variable_decl]
  [file_decl]
  [alias_decl]
  [attribute_decl]
  [attribute_spec]
  [use_clause]
begin
  [sequential_statements]
end process [proc_label];
V rámci procesu lze použít:
#### if
if condition then
  sequential_statements
{elsif condition then
  sequential_statements}
[else
  sequential_statements]
end if;
#### case
case expression is
  {when choices => sequential_statements}
end case;
volba musí být ve tvaru:
value => sequential_statements -- pro jednu hodnotu
value1 | value2 ... => sequential_statements -- pro více hodnot
value1 to value2 => sequential_statements -- pro určitý rozsah
others => sequential_statements -- pro ostatní
příklad
case BCD is
  when "0000" => LED := "1111110";
  when "0001" => LED := "1100000";
  when "0010" => LED := "1011011";
  when "0011" => LED := "1110011";
  when "0100" => LED := "1100101";
  when "0101" => LED := "0110111";
  when "0110" => LED := "0111111";
  when "0111" => LED := "1100010";
  when "1000" => LED := "1111111";
  when "1001" => LED := "1110111";
  when others => LED := "-------"; -- don't care
end case;
#### Loop
[label:] while condition loop
... sequence of statements ...
end loop label;
[label:] for loop_variable in range loop
... sequence of statements...
end loop label;
Ukončení současné iterace.
next [loop_label][when condition];
Opuštění cyklu:
exit [loop_label][when condition];
#### Assert
dovoluje v průběhu činnosti programu otestovat určitou kritickou podmínku a následně eventuelně ukončit činnost simulace.
assert condition
[report string_expr]
[severity failure|error|warning|note];
process (CLK, DIN) behavior of a D-FF
  variable X: integer;
  ...
begin
  ...
  assert (X > 3)
  report "setup violation"
  severity warning;
  ...
end process;
#### Wait
Dynamicky řídí spouštění a pozastavování procesů. Pokud je tento příkaz použit v rámci procesu, pak proces nesmí obsahovat citlivostní seznam.
wait
[on signal_name {, signal_name}]
[until condition]
[for time_expr];
#### Výběrové přiřazení signálu
with expression select
  signal_name <=expression when value{, expression when value};
with MYSEL select
  Z <= A when 15,
       B when 22,
       C when 28;
#### Podmíněné přiřazení signálu
signal_name <=expression when condition else
{expression when condition else}
Příklad:
Z <= A when (X > 3) else
     B when (X < 3) else
     C;
### Příklady
#### Multiplexor
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity Mux is
  port( I3: in std_logic_vector(2 downto 0);
    I2: in std_logic_vector(2 downto 0);
    I1: in std_logic_vector(2 downto 0);
    I0: in std_logic_vector(2 downto 0);
    S: in std_logic_vector(1 downto 0);
    O: out std_logic_vector(2 downto 0)
  );
end Mux;

-- varianta 1
architecture behv1 of Mux is
begin
  process(I3,I2,I1,I0,S)
  begin
    -- příkaz case
    case S is
      when "00" => O <= I0;
      when "01" => O <= I1;
      when "10" => O <= I2;
      when "11" => O <= I3;
      when others => O <= "XXX";
    end case;
  end process;
end behv1;

-- varianta 2
architecture behv2 of Mux is
begin
  -- příkaz when.. else
  O <= I0 when S="00" else
       I1 when S="01" else
       I2 when S="10" else
       I3 when S="11" else
       "XXX";
end behv2;
#### Dekodér
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity dec3to8 is
  port (
    addr: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
    y: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
  );
end dec3to8;

architecture dec3to8 of dec3to8 is
begin
  with addr select
    y <= "10000000" when "111",
        "01000000" when "110",
        "00100000" when "101",
        "00010000" when "100",
        "00001000" when "011",
        "00000100" when "010",
        "00000010" when "001",
        "00000001" when others;
end dec3to8;
alternativně pomocí procesu:
process(addr)
begin
  y <= "00000000";
  case addr is
    when "000" => y <= "00000001";
    when "001" => y <= "00000010";
    when "010" => y <= "00000100";
    when "011" => y <= "00001000";
    when "100" => y <= "00010000";
    when "101" => y <= "00100000";
    when "110" => y <= "01000000";
    when "111" => y <= "10000000";
    when others => null;
  end case;
end process;
#### ALU
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

entity ALU is
  port( A: in std_logic_vector(1 downto 0);
    B: in std_logic_vector(1 downto 0);
    Sel: in std_logic_vector(1 downto 0);
    Res: out std_logic_vector(1 downto 0)
  );
end ALU;

architecture behv of ALU is
begin
  process(A,B,Sel)
  begin
    case Sel is
      when "00" => Res <= A + B;
      when "01" => Res <= A + (not B) + 1;
      when "10" => Res <= A and B;
      when "11" => Res <= A or B;
      when others => Res <= "XX";
    end case;
  end process;
end behv;

Další popisu obvodů lze nalézt zde od strany 25.

## Potvrzení